Załącznik nr 1a do formularza ofertowego

Nr sprawy 02/10/2018

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

| Lp. | Opis | Spełnia* |
| --- | --- | --- |
|  |  | tak | nie |
| 1. | Dopuszczalna masa całkowita 18 ton i masa własna podwozia nie wyższa niż 6500 kg |  |  |
| 2. | Podwozie fabrycznie nowe z produkcji 2018 z napędem 4x4 |  |  |
| 3. | Rozstaw osi w zakresie 3600-3900mm |  |  |
| 4. | Silnik: |  |  |
|  | wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy min. 290 KM |  |  |
|  | pojemność silnika w zakresie 6-7 litrów |  |  |
|  | silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6 |  |  |
|  | maksymalny moment obrotowy silnika min. 1100 Nm |  |  |
|  | skrzynia biegów manualna, dwuzakresowa |  |  |
|  | wzmocnione sprzęgło |  |  |
|  | dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody |  |  |
|  | płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe wspomagające rozruch silnika przy niskich temperaturach |  |  |
| 5. | Oś przednia: |  |  |
|  | wzmocniony stabilizator osi przedniej |  |  |
|  | przednie zawieszenie na resorach paraboliczne o dop. nacisku min. 7 500kg |  |  |
|  | przyłączalny napęd przedniej osi |  |  |
|  | blokada mechanizmu różnicowego w osi przedniej z dźwiękowym i wizualnym sygnalizatorem jej załączenia |  |  |
| 6. | Osie tylne: |  |  |
|  | tylne zawieszenie na resorach parabolicznych o dop. nacisku min. 11 500kg |  |  |
|  | wzmocniony stabilizator osi tylnej |  |  |
|  | blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej |  |  |
|  | zaczep holowniczy z przodu i tyłu pojazdu |  |  |
| 7. | Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy |  |  |
| 8. | Układ hamulcowy: |  |  |
|  | hamulce osi przedniej i tylnej – bębnowe |  |  |
|  | układ hamulcowy z systemem ABS |  |  |
|  | osuszacz powietrza podgrzewany |  |  |
| 9. | Układ elektryczny: |  |  |
|  | dwa akumulatory 12V min. 155Ah każdy |  |  |
|  | mechaniczny wyłącznik akumulatorów |  |  |
|  | alternator min. 120A |  |  |
| 10. | Zbiornik paliwa min. 150 litrów, zbiornik AdBlue min. 30 litrów, z zamykanymi na klucz korkami |  |  |
| 11. | Koła 22,5 z oponami szosowo-terenowymi o rozmiarze 315/80 + koło zapasowe zamocowane z boku podwozia z windą |  |  |
| 12. | Kabina: |  |  |
|  | kabina dzienna wyposażona w trzy niezależne fotele z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa w kolorze niebieskim RAL 5010 |  |  |
|  | klimatyzacja |  |  |
|  | komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |  |  |
|  | lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane |  |  |
|  | oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego |  |  |
|  | dwa reflektory robocze zamontowane z tyłu na dachu kabiny |  |  |
|  | dwa pomarańczowe światła ostrzegawcze zamontowane na dachu kabiny z prawej i lewej strony |  |  |
|  | tylna ściana kabiny z oknem |  |  |
|  | światła do jazdy dziennej |  |  |
|  | centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne |  |  |
|  | komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim |  |  |
|  | tachograf cyfrowy |  |  |
|  | radio z min. dwoma głośnikami i wbudowanym zestawem głośnomówiącym bluetooth do telefonu komórkowego |  |  |
|  | fabryczny immobiliser |  |  |
|  | gumowe dywaniki |  |  |
|  | pokrowce na fotele |  |  |
| 13. | Dane techniczne zabudowy wywrotka trójstronna: |  |  |
|  | Długość gabarytowa 4000-4400 mm |  |  |
|  | Szerokość gabarytowa do 2550 mm |  |  |
|  | Wysokość burt 600 mm |  |  |
|  | Burty stalowe o grubości min. 3 mm z zawiasami w osi górnej i dolnej |  |  |
|  | Podłoga stalowa o grubości min. 4 mm |  |  |
|  | Burta przednia podwyższona do wysokości dolnej krawędzi tylnego okna kabiny |  |  |
|  | Burta tylna otwierana pneumatycznie z kabiny kierowcy |  |  |
|  | Otwieranie mechaniczne ręczne, wspomaganie sprężynowe zamykania burt bocznych |  |  |
|  | Sterowanie wywrotem z kabiny kierowcy |  |  |
|  | Uchwyty do mocowania ładunku 6 szt/str. |  |  |
|  | Błotniki na koła |  |  |
|  | Osłony p-rowerowe |  |  |
|  | Plandeka zwijana na przedniej burcie |  |  |
|  | Konturowe oklejanie taśmami odblaskowymi |  |  |
|  | Skrzynka narzędziowa |  |  |
|  | Kolor zabudowy niebieski RAL 5010 |  |  |

*zaznaczyć właściwe

......................................, dnia ..............................r.                             .....................................................

(miejscowość)                                                                                                          (czytelny podpis wykonawcy)